Република  българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УТВЪРДЕНА:

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА

Областен управител на

област Велико Търново

Заповед РД-01-05-100/22.12.2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

за правилна и сигурна работа на средствата за обработване на информация и на комуникациите в Областна администрация Велико Търново

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Областният управител определя насоките за правилна и сигурна работа на средствата за обработване на информация и на комуникациите в Областна администрация Велико Търново.

- Инструкцията е в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и внедрената Интегрирана система за управление по отношение на сигурността на информацията (ИСУ) в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2013.

- Ръководството осигурява насока за управление и поддържане на сигурността на информацията в съответствие с изискванията за дейността, определя и разпределя отговорностите по сигурността, координира и преглежда внедрената ИСУ.

- Ръководството е одобрило следните специфични политики за сигурност на информацията:

- контрол на достъпа (9);

- класифициране (и обработване) на информацията (8.2);

- физическа сигурност и сигурност на заобикалящата среда (11);

- допустимо използване на активи (8.1.3);

- чисто бюро и чист екран (11.2.9);

- обмен на информация (13.2.1);

- мобилни устройства (6.2);

- ограничения при инсталиране и използване на софтуер (12.6.2);

- резервиране (12.3);

- защита от злонамерен софтуер (12.2);

- лични данни и защита на информацията за самоличността (18.1.4);

- взаимоотношения с доставчици (15),

- Внедрени защитни механизми за контрол (контроли), свързани с правилната и сигурна работа на средствата за обработване на информация и на комуникациите са следните: баджове за легитимиране; декларация за поверителност; обучения; ограничен достъп с име и парола; изключване на неактивни работни сесии и включване с log-on; забрана за инсталиране на нелицензиран софтуер; регламентиран достъп до информационни системи на национално ниво; защита от зловреден софтуер; регламентирано заместване на служител при отсъствие; електронен подпис; шредер за унищожаване на документи; заключване на врати; забрана за тютюнопушене; пожарогасители; при прекратяване или промяна на трудово-правните отношения: връщане на активи, отнемане на права за достъп до системите и помещенията.

- Администрацията работи с информация, която е класифицирана в съответствие с изискванията на нормативните актове, нейната стойност, критичност и чувствителност към неоторизирано разкриване или модифициране, регламентирана в 04 ОД-08.02 Списък на данните, фактите и предметите, които се категоризират като държавна тайна, служебна тайна и чувствителна информация на Областна администрация Велико Търново

- Всички вътрешни правила и инструкции, свързани със сигурността на информацията, са описани в 04 ОД-18.01 Регистър на основното приложимо за Областна администрация Велико Търново законодателство по отношение на сигурността.

- В случай на проблеми при работа с информационните системи, хардуера и комуникациите, следва чрез отговорните служители да се търсят контакти с доставчици от 04 ОД-15.01 Регистър на утвърдени доставчици за техническа поддръжка на системи и средства за обработка на информация в Областна администрация Велико Търново.

ІІ. УЯЗВИМОСТИ, ЗАПЛАХИ, РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА

- Администрацията оценява и третира рисковете за сигурността, които се определят като фактическо състояние, което създава заплахи за уязвяване на един или няколко информационни актива, което да предизвика тяхното повреждане или унищожаване.

- Заплахите имат потенциала да навредят на активи като информация, процеси и системи и по този начин на администрацията. Заплахите могат да имат природен или човешки произход и могат да бъдат случайни или преднамерени. Приложение 1 Списък на заплахи срещу мрежовата и информационната сигурност.

- Уязвимостите са слабост на актив или на група активи, която може да бъде използвана от една или повече заплахи. Уязвимости може да се идентифицират в следните области: организация; процеси и процедури; управленски практики; персонал; физическа среда; конфигурация на информационната система; хардуер, софтуер или комуникационни устройства; зависимост от външни страни. Приложение 2 Примери за уязвимости и заплахи.

- Периодично служителите съобщават за уязвимости/заплахи чрез Приложение 3 Анкета за уязвимости/заплахи, свързани със сигурността на информацията като информацията се обобщава и се взема предвид при оценка на риска.

- Информацията за техническа уязвимост на използваните информационни системи трябва да бъде получена навреме. В зависимост от това, колко спешно трябва да се обърне внимание на техническата уязвимост, се предприемат действия според механизмите за контрол, свързани с управлението на изменения или чрез следване на процедурите за реакция на инцидент със сигурността на информацията. Процесът на управление на техническите уязвимости се наблюдава и оценява, за да се осигури неговата ефикасност и ефективност като първо се обръща внимание на системите с висок риск.

ІІІ. СИГУРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И АКТИВИТЕ

- Служителите, които не са инструктирани или информирани по въпросите на сигурността, не се допускат до работа.

- Всички служители на администрацията подписват 04 ОД-07.01 Декларация за поверителност и лоялност, в която се регламентират техните отговорности по отношение на сигурността на информацията в съответствие със 04 ОД-08.02 Списъка на данните, фактите и предметите, които се категоризират като държавна тайна, служебна тайна и чувствителна информация, които не подлежат на публично огласяване.

- Доставчиците и потребителите на средства за обработка на информация подписват 04 ОД-15.02 Декларация за поверителност с трети страни, в която се регламентират техните отговорности, свързани със сигурността.

- Всяка година следва да се провеждат опреснителни курсове по мрежова и информационна сигурност. Програма за обучение на персонала, вкл. по аспектите на сигурността, се изготвя и утвърждава за всяка календарна година.

- Служителите в администрацията са отговорни за опазване на поверените им активи, които са материални, нематериални и информационни обекти и притежават полезна стойност за администрацията.

- За всички активи към момента на придобиването им се определя материално отговорно лице (МОЛ), уточнява се местонамирането им и се завеждат в счетоводна информационна система АЖУР-Л. За приемане на дълготрайните и краткотрайните активи, свързани със сигурността на информацията, служителите подписват протокол. Приложение 4 Протокол за приемане на активи. Периодично се извършва инвентаризация на активите.

- При прекратяване на служебните/трудовите правоотношения връщането на активите се удостоверява с 04 ОД-08.03 Протокол за напускане/уволнение на персонал, който се подписва от уволнения/напускащия служител и отговорните представители на администрацията. Служителят подписва още, че е инструктиран да спазва изискванията за поверителност.

ІV. СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА С УСТРОЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ

- Устройствата трябва да бъдат разположени и защитени така, че да се намалят рисковете от потенциални физически заплахи и заплахи от околната среда, например кражба, пожар, експлозиви, дим, вода (или повреда във водоснабдителната система), прах, вибрации, химически ефекти, смущения в електрозахранването, смущения в комуникациите, електромагнитно излъчване и вандализъм;

- Средствата за обработване на информация, особено тези, които се занимават с чувствителни данни, трябва да бъдат разположени внимателно, за да се минимизира излишният достъп до работните зони и да се намали рискът информацията да бъде видяна от неоторизирани лица по време на нейното използване.

- Не е допустимо хранене, пиене и пушене в близост до средствата за обработване на информация.

- Където е необходимо, температура и влажност трябва да бъдат наблюдавани за условия, които могат да повлияят неблагоприятно на работата на средствата за обработване на информация.

- Когато всякакви устройства за съхраняване и обработване на служебна информация, вкл. мобилни устройства (преносими компютри, таблети, мобилни телефони и др.) се използват извън помещенията на администрацията, на обществени места в незащитени среди, трябва да се спазват правила, които включват изисквания за физическа защита, механизми за контрол на достъпа, резервирания и защита от вируси, подробно описани в Приложение 5 Инструктаж за обезпечаване сигурността на оборудването извън инфраструктурата на Областна администрация Велико Търново.

- Служителите трябва да прилагат правилата за допустимо използване на информация и активи, свързани с информацията и средствата за обработване на информация.

- Сменяемите носители (оптични дискове, дискети, дискове, флаш-памети) и хартиени документи трябва да се съхраняват на безопасно и сигурно място. При изнасяне от администрацията на презаписваеми носители, предишното им съдържание, ако не е нужно повече, трябва да се изтрива и за всеки носител да се изисква разрешение като този процес при необходимост се регистрира.

- Ненужните носители се унищожават по сигурен начин и безопасно чрез механично счупване, изгаряне или нарязване. Устройствата, съдържащи чувствителна информация, се унищожават физически или информацията се унищожава с използване на техники, които правят оригиналната информация невъзстановима. Действията се извършват в присъствието на поне двама служители и се документират във 04 ОД-08.03 Протокол за унищожаване на информационни носители.

- По време на транспортиране носителите, съдържащи информация, трябва да бъдат защитени срещу неоторизиран достъп, използване не по предназначение или подправяне (виж Приложение 5).

- Ненадзираваните потребителски устройства трябва да бъдат подходящо защитени:

- да се защитават компютрите и мобилните устройства от неоторизирано използване чрез заключване, например достъп с парола, когато не се използват;

- да се прекратяват активните сесии, когато приключат, освен ако те са осигурени чрез подходящ заключващ механизъм като защитен предпазен екран с парола;

- да се отписват от приложения или мрежови услуги, когато повече не са необходими;

- да се изключват работните станции и др. устройства в края на работния ден.

- Всички работни станции, когато не са надзиравани, са защитени посредством предпазен екран с парола (password-protected screensaver), т. е. заключване на екрана при 10 минути неактивност, след което посредством logging-off (control-alt-delete) и правилно въвеждане на текущата парола, достъпът се възстановява.

- Приета политика за "чисто бюро и чист екран" спомага да се  намалят рисковете от неоторизиран достъп, загуба и повреда на информация по време или извън обичайното работно време. Бюрата на служителите трябва да са чисти от хартиени документи и преносими информационни носители. Политика за чист екран включва защитени посредством предпазен екран с парола средства за обработване на информация, когато не са в употреба (виж т. 31).

- Всички служители на администрацията:

- заключват (в сейф, шкаф или други сигурни мебели) чувствителната или критична информация за дейността, например на хартия или електронен запаметяващ носител,  когато не се използва, особено когато офисът е празен или в извън работно време, за да се защити от бедствия като пожар, земетресение, наводнение или експлозия.

- при печатане, на документи, съдържащи чувствителна информация, трябва да се използва защитен режим с парола, така че тези, които са подали информация за печатане да са единствените, които могат да вземат своите копия и само когато стоят до принтера.

- не трябва да се допуска неоторизирано използване на фотокопия и друга технология за възпроизвеждане (например сканиращи устройства, цифрови камери).

V. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

- Всички потребители и предоставените им работни станции чрез Active Directory се регистрират за работа в локалната домейн мрежа vt-government.local.

- Всеки служител в съответствие със служебните си задължения получава достъп до ресурси - ограничен само до тези активи, информационни системи, приложения и данни, необходими за изпълнение на одобрени функции.

- За всеки конкретен служител еднозначно се определя коя работна станция и устройства използва с какъв инсталиран софтуерен продукт/информационна система и/или коя база от данни чрез Приложение 6 Карта на информационни ресурси.

- Конкретните права за достъп на потребителите до информационни системи и данни се утвърждават от Областен управител/Директор на дирекция чрез документ 04 ОД-09.01 Права за достъп на потребителите до системите. Отнемането на правата за достъп до системите при напускане или промяна в назначението се регистрира в същия документ.

- Администрацията налага избор на качествени пароли за автентификация при достъп до локалната мрежа, информационните системи и данни.

- Служителите трябва да променят своите пароли при първо влизане и после през интервал от 60 дни; паролата да е с минимална дължина поне от седем символа и да съдържа поне по една цифра, знак, голяма и малка букви; не е допустимо повторно използване на поне три предишни пароли.

- Служителите трябва да пазят в тайна информацията за автентификация; да избягват записа й (например на хартия, файл или ръчно устройство) на видно място; да я променят, когато има признак за евентуалното й компрометиране; да не използват едни и същи пароли за целите на дейността и за други цели.

- За сигурно влизане в системи като търговския регистър, регистъра на обществените поръчки, порталите с услуги на НАП и НОИ, електронното банкиране, където се изисква силна автентификация и верификация на идентичността, се използват сертификати за електронен подпис.

VІ. СИГУРНОСТ НА РАБОТАТА

- Измененията в системите се извършват само, когато има действителна причина за това, например повишаване риска за системата и преценка, че внедряването им няма да създаде предпоставки за уязвимост и неустойчивост.

- Преценката се извършва за всеки конкретен случай и с оглед на това, че в повечето случаи с внедряване на системи с последни версии на операционната система или приложната програма се налагат допълнително обучение, разходи за лицензи, евентуално нов хардуер, разноски по поддръжка, експлоатация и администриране.

- Информация за наличните информационни ресурси и извършените изменения се съдържа в картата на всеки актив Приложение 6 Карта на информационни ресурси, която включва описания на извършените изменения като:

- дата, на която са извършени промени в настройки или в самия продукт;

- описание на извършените промени;

- име на служителя, извършил промените;

- име на файла, в който се пази състоянието преди промените.

- Защитата от злонамерен софтуер в информационните системи на администрацията e ориентирана в две основни направления: а) забрана за използване на нерегламентиран софтуер; б) задължително използване на утвърден за цялата администрация антивирусен софтуер. Прилагат се механизми за контрол за откриване, предотвратяване и възстановяване от злонамерен софтуер.

- Служителите не трябва да използват неоторизиран софтуер, а само този от "белия" списък, регламентиран в Приложение 7 Списък на използваните приложения.

- Забранено е инсталиране на софтуер, който е само за лична употреба, и софтуер, чийто произход по отношение на това дали е потенциално злонамерен, е неизвестен или подозрителен. Неконтролираното инсталиране на софтуер на компютърни устройства може да доведе до въвеждане на уязвимост и оттам до изтичане на информация, загуба на цялостност или други инциденти със сигурността на информацията, или до нарушаване на правата на интелектуална собственост.

- Преди да се използват, всички файлове на електронни и оптични носители с неясен произход или получени по електронна поща и несигурни мрежи, трябва да се проверяват за злонамерен софтуер.

- Защита от злонамерен софтуер на всички сървъри и работни станции се извършва чрез сървърно базиран софтуер SOPHOS Endpoint Security and Control, който постоянно се актуализира.

- Интегрирана защита на интернет трафика от различни заплахи, вкл. чрез уеб филтриране на съдържанието, антиспам, антивирусна, антиспайуер защита, се осъществява чрез FortiGate 60D

- Администрацията е ползвател на услугите на CERT Bulgaria или Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност за извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в компютърната сигурност и при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

- Администрацията трябва да прави и редовно да изпитва резервни копия на информация, софтуер и образи на системите за да се гарантира, че цялата съществена информация и софтуер могат да бъдат възстановени след злополука или повреда на носителите.

- Резервирането върху дисков масив на определени по списък информация, данни и софтуер се извършва в съответствие с Приложение 8 План-график за създаване на резервни копия на определени данни върху дисков масив на следните периоди:

а) ежедневно - резервни копия на административната информационна система МИКСИ.

б) ежеседмично - резервни копия на всички счетоводни данни – база данни АЖУР Л, данни „Финансово-счетоводни дейности“, база данни „Работни заплати“; база данни „Персонал“; данни „Административни системи, правила и данни“;

в) ежемесечно - резервни копия на данни „Регистри ОМП“, „Съдебни дела“, „Наематели“ и др.

- Регистърът на събития 04 ОД-12.02 Регистър на събития, свързани със сигурността на информацията включва информация по потребители и активи, местоположението им, с дати, време и подробности за ключови събития, за повреди и изменения на системната конфигурация, за дейности на потребители, за сигнали, издадени от системата за контрол на достъпа, за активиране и деактивиране на системи за сигурност, за проблеми в комуникацията и др. изключителни случаи, грешки и събития, свързани със сигурността на информацията.

- Часовниците на всички системи за обработване на информация в администрацията са синхронизирани с източник на данни за точно време в интернет чрез домейн контролер сървър.

VІІ. СИГУРНОСТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

- Администрацията има мрежова свързаност с административните структури чрез Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, интегрирана мрежа за пренос едновременно на данни, глас и видео с гарантирано качество.

- Националният център за реакция при инциденти в мрежовата и информационната сигурност подпомага административните органи при извършването на дейности за намаляване рисковете от инциденти в мрежовата и информационната сигурност и при преодоляване на последиците от инциденти, свързани с изграждането и функционирането на електронното управление.

- Домейн мрежата vt-government.local е локалната мрежа на администрацията като мрежовите ресурси се управляват чрез Аctive Directory Domain Services, DNS Server, DHCP Server.

- Интернет се доставя за локалната мрежа на администрацията и за разделената от нея безжична мрежа GovVT.

- При обмен на информация, управление сигурността на мрежите и защитата на свързаните услуги от неоторизиран достъп се използват механизми за контрол като: квалифициран електронен подпис; цифрови сертификати; управление на достъпа; идентификация.

- Вътрешната електронна комуникация се осъществява чрез използване на споделени ресурси в рамките на локалната мрежа на администрацията при регламентирани права на достъп за всеки потребител.

- В администрацията при обмен на информация с клиенти и други административни структури се използват различни типове средства за комуникация: поща, електронна поща, телефон, факс, видео, форми за обратна връзка на интернет страницата на Областен управител и др.

- Служителите не трябва да водят поверителни разговори на обществени места или по несигурни комуникационни канали, при отворени офиси и места за среща.

- Отговорност на служителите е да не излагат на риск администрацията, например чрез клевета; тормоз посредством електронна поща или телефон било то посредством говор, честота на повтаряне или размер на съобщенията; подмяна на самоличност; изпращане на материали към реципиенти, които изрично не са заявили такива материали (спам); изготвяне и обявяване на лъжливи обяви или услуги от името на администрацията; приемане явно или косвено на задължения или ангажименти към трети лица, ако те не са част от нормалния процес на работа; използване на електронни съобщения за нерегламентирано разпространение на оферти, реклама, предлагане на услуги и др. в полза на други организации; използване устройства на администрацията за пропаганда, разпространение на порнографски и други забранени от закона материали; неоторизирани покупки и т.н.

- Служителите в администрацията трябва да използват за получаване и изпращане на официална служебна кореспонденция в електронен вид единствено официалния имейл на администрацията governor@velikotarnovo.government.bg (governor.veliko.tarnovo@gmail.com).

- Служителите не могат да използват за получаване и изпращане на служебна кореспонденция друга, освен служебна електронна поща ime.familia@ velikotarnovo.government.bg .

- Електронните съобщения, изпратени от служител на администрацията трябва да съдържат идентифицираща информация за контакт със съответния служител: а) име; б) длъжност; в) администрация; г) телефон; д) електронна поща.

- Служителите трябва да използват служебната си електронна поща изключително внимателно, с ясното съзнание, че електронното съобщение, получено от неизвестен източник може да съдържа нежелан код, който може да доведе до загуба на конфиденциалност чрез записването и разкриването на пароли и до нарушаване на интегритета при интервенции от трети лица, осъществили нерегламентиран достъп с помощта на такъв код.

- Злонамерен софтуер е възможно да се използва, за да се заобиколи проверка за достоверност, както и всички защитни функции, свързани с нея. В резултат може да се стигне до загуба на достъпност, когато данните или файловете са разрушени от лицето, получило нерегламентиран достъп с помощта на нежелан код.

- Служителите не трябва нерегламентирано да регистрират лични данни, като адреси на служебна електронна поща или друга лична информация в който и да е сайт, за да се избегне събирането й за неразрешено използване.

- Регистрирането на служители на администрацията в социални мрежи със служебен електронен адрес е недопустимо, освен в случаите, когато това е свързано с конкретните процеси и услуги на администрацията.

VІІІ. ДОКЛАДВАНЕ ЗА СЪБИТИЯ И СЛАБОСТИ В СИГУРНОСТТА

- Всички служители и доставчици трябва да бъдат осведомени за своите отговорности да докладват за събития със сигурността на информацията, за всяка наблюдавана или предполагаема слабост в сигурността на системите или услугите, колкото е възможно по-бързо.

- Процедурата за докладване на събитие или слабост със сигурността на информацията стартира като служителят веднага уведомява прекия си ръководител и Служителя по сигурността на информацията, попълва 04 ОД-16.01 Доклад за събитие или слабост, свързани със сигурността на информацията и го предава незабавно на Областния управител и/или на ССИ и ССИС.

- Случаите, които да бъдат взети под внимание за докладване на събития със сигурността на информацията, включват: а) неефикасен контрол на сигурността; б) нарушаване на очакванията за цялостност, поверителност или наличност на информацията; в) човешки грешки; г) несъответствие с политики или указания; д)нарушения на организацията на физическата сигурност; е) неконтролирани изменения на системата; ж) неправилна работа на софтуер или хардуер; з) нарушения на достъпа.

- Служителите и доставчиците не трябва да правят опити да доказват подозрителни слабости в сигурността. Изпитването на слабостите може да се тълкува като потенциална злоупотреба със системата и може да причини и повреда на информационната система и услуга и да доведе до правна отговорност за лицето, което извършва изпитването.

- Всички служители в администрацията трябва да преминат обучение за действия при инциденти с мрежовата и информационна сигурност.

- Докладваните събития и слабости в сигурността се оценяват и тогава се решава дали трябва да бъдат класифицирани като инциденти със сигурността.

- Първата цел на реакцията на инцидент със сигурността на информацията е системата да се върне на приемливо ниво на сигурност, след което да се пристъпи към необходимото възстановяване на неблагоприятните последици от инцидента.

- Критичен елемент от управлението на инциденти е незабавното възстановяване на дейността на системата.

IX. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ И ДОГОВОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Администрацията използва операционни системи, приложен софтуер, информационни системи и продукти само в съответствие с правата на интелектуална собственост.

- Служителите трябва да познават нормативните изисквания, свързани със защита на правa по силата на закон (лични данни, авторски права), търговска тайна, патенти и др. и да ги спазват като за допуснати нарушения може да се  носи дисциплинарна отговорност.

- Върху работните станции и сървърите в администрацията се инсталират само софтуерни продукти, за които съответната администрация разполага с лиценз за ползване.

- Копирането без съответното упълномощаване от собственика на материали, защитени с авторски права включващи, но не ограничени до сканиране и разпространение на фотографии от списания, книги и други източници обект на авторки права, защитена с авторски права музика, филми е строго забранено.

- Защита на записите Записите на администрацията трябва да бъдат защитени от изгубване, разрушаване, фалшифициране, неоторизиран достъп или неоторизирано огласяване в съответствие със законовите, регулаторни и договорни изисквания и изискванията за дейността.

- Записите са класифицирани и подлежат на съхранение при спазване на реда на Закона за Националния архивен фонд, вътрешните нормативни документи и в съответствие с Номенклатурата на делата и сроковете за тяхното запазване.

- Записите са категоризирани по типове, например: класифицирана информация, записи, съдържащи лични данни, счетоводни записи, записи на бази данни, записи на транзакции, контролни записи и работни процедури, всеки с подробности за периодите на запазване и вида на позволения запаметяващ носител, например хартия, магнитен, оптичен.

- Всички програми, свързани цифрови подписи, трябва да бъдат съхранявани за да се позволи декриптиране на записите за продължителността на периода, за който се пазят.

- При записи на електронен запаметяващ носител, през периода на запазване трябва да се осигури достъп до данните (четливост както на носителите, така и на формата), за да се опазят от загуба, дължаща се на бъдещо изменение на технологията.

- След изтичане на периода за съхранение на записите, ненужните носители подлежат на унищожаване.

- Административните информационни системи следва да поддържат и осигуряват съхранението на приетите и създаваните електронни документи за срок не по-малък от 20 години по начин, позволяващ възпроизвеждане на документите без загуба на данни.

- Периодът за съхранение на текущата информация е 12 месеца, освен информацията и данните, за които има определен друг срок за съхраняване в Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на Областна администрация Велико Търново.

- Администрацията осигурява поверителност и защита на информацията за самоличността в качеството си на регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и е определила регистрите с лични данни, които поддържа.

- Прилагането на необходимите организационни мерки за защита на личните данни се осъществява от служителите на ръководни длъжности в администрацията и от конкретните служители, оторизирани да обработват лични данни.

Приложения:

Приложение 1 Списък на заплахи срещу мрежовата и информационната сигурност

Приложение 2 Примери за уязвимости и заплахи

Приложение 3 Анкета за уязвимости/заплахи, свързани със сигурността на информацията

Приложение 4 Протокол за приемане на активи

Приложение 5 Инструктаж за обезпечаване сигурността на оборудването извън инфраструктурата на Областна администрация Велико Търново

Приложение 6 Карта на информационни ресурси

Приложение 7 Списък на използваните приложения

Приложение 8 План-график за създаване на резервни копия на определени данни върху дисков масив

Съгласувал:

Петя Райкова, Директор, Дирекция АПОФУС

Изготвили:

Милена Павлова-Карабялова, Гл. юрисконсулт, Дирекция АПОФУС

Димитрина Сакърова, Гл. експерт, Дирекция АПОФУС

Дата: 22.12.2017 г.